## Slide 1
Industrial Control Network 工业控制网络 主讲：孔亚广

## Slide 2: 第二章 计算机网络基础

## Slide 3: 第一节 互联网组成

## Slide 4
从互联网的工作方式上看，可以划分为两大块：
边缘部分： 由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。
核心部分：由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的（提供连通性和交换）。
1. 互联网的组成

## Slide 5
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
路由器
网络
1. 互联网的组成

## Slide 6
1.1 互联网的边缘部分
处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为端系统 (end system)。
端系统在功能上可能有很大的差别：
  小的端系统可以是一台普通个人电脑，具有上网功能的智能手机，甚至是一个很小的网络摄像头。
  大的端系统则可以是一台非常昂贵的大型计算机。
  端系统的拥有者可以是个人，也可以是单位（如学校、企业、政府机关等），当然也可以是某个 ISP。

## Slide 7
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
1.1 互联网的边缘部分
端系统
手机
IP摄像头
大型或超级计算机

## Slide 8
端系统之间通信的含义
“主机 A 和主机 B 进行通信”实际上是指：“运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信”。
即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”。简称为“计算机之间通信”。

## Slide 9
端系统之间的两种通信方式
端系统之间的通信方式通常可划分为两大类：
客户服务器方式（C/S方式）
即 Client/Server 方式，简称为 C/S 方式。
对等方式（P2P方式）
即 PeertoPeer 方式 ，简称为 P2P 方式。

## Slide 10
1. 客户-服务器方式
客户 (client) 和服务器 (server) 都是指通信中所涉及的两个应用进程。
客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。
服务请求方和服务提供方都要使用网络核心部分所提供的服务。

## Slide 11
客户服务器工作方式
运行客户程序
网络边缘
网络核心
运行
服务器程序
A
B
① 请求服务
客户
服务器
客户 A 向服务器 B 发出请求服务，服务器 B 向客户 A 提供服务
② 得到服务

## Slide 12
客户软件的特点
被用户调用后运行，在打算通信时主动向远地服务器发起通信（请求服务）。因此，客户程序必须知道服务器程序的地址。
不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。

## Slide 13
服务器软件的特点
一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求。
系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此，服务器程序不需要知道客户程序的地址。
一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。
客户与服务器的通信关系建立后，通信可以是双向的，客户和服务器都可发送和接收数据。

## Slide 14
2. 对等连接方式
对等连接 (peer-to-peer，简写为 P2P ) 是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
只要两个主机都运行了对等连接软件 ( P2P 软件) ，它们就可以进行平等的、对等连接通信。
双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。

## Slide 15
对等连接工作方式（P2P 方式）
网络边缘
网络核心
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
D
C
E
F
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序

## Slide 16
对等连接方式的特点
对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又是服务器。
例如主机 C 请求 D 的服务时，C 是客户，D 是服务器。但如果 C 又同时向 F提供服务，那么 C 又同时起着服务器的作用。
对等连接工作方式可支持大量对等用户（如上百万个）同时工作。

## Slide 17
1.2 互联网的核心部分
网络核心部分是互联网中最复杂的部分。
网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性，使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信（即传送或接收各种形式的数据）。
在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)。
路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。

## Slide 18
1.3 互联网的组成
1.2 互联网的核心部分
互联网的边缘部分
路由器
网络
互联网的核心部分
网络
在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)。
路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。
分组转发是网络核心部分最重要的功能。

## Slide 19
1.2 互联网的核心部分
典型交换技术包括：
  电路交换
  分组交换
  报文交换等。
互联网的核心部分采用了分组交换技术。

## Slide 20
1. 电路交换的主要特点
2 部电话机只需要用 1 对电线直接连接就能够互相通话。
(a) 两部电话直接相连
电话机的不同连接方法

## Slide 21
1. 电路交换的主要特点
5 部电话机两两直接相连，需 10 对电线。
(b) 5 部电话机两两直接相连
电话机的不同连接方法

## Slide 22
N 部电话机两两直接相连，需 N(N –1)/2 对电线。这种直接连接方法所需要的电线对的数量与电话机数量的平方（N 2）成正比。
1. 电路交换的主要特点

## Slide 23
使用交换机
当电话机的数量增多时，就要使用交换机来完成全网的交换任务。
交换机
每一部电话都直接连接到交换机上，而交换机使用交换的方法，让电话用户彼此之间可以很方便地通信。
所采用的交换方式就是电路交换 (circuit switching)。
(c) 用交换机连接许多部电话
电话机的不同连接方法

## Slide 24
“交换”的含义
“交换”(switching)的含义就是转接 —— 把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来。
从通信资源的分配角度来看，“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

## Slide 25
电路交换特点
电路交换必定是面向连接的。
电路交换分为三个阶段：
  建立连接：建立一条专用的物理通路，以保证双方通话时所需的通信资源在通信时不会被其他用户占用；
  通信：主叫和被叫双方就能互相通电话；
  释放连接：释放刚才使用的这条专用的物理通路（释放刚才占用的所有通信资源）。

## Slide 26
电路交换的用户始终占用端到端的通信资源
A
B
电信网
交换机
交换机
交换机
交换机
中继线
用户线
用户线
C
D
E
F
电路交换举例
A 和 B 通话经过四个交换机。
通话在 A 到 B 的连接上进行。

## Slide 27
电路交换特点
计算机数据具有突发性。
这导致在传送计算机数据时，通信线路的利用率很低（用来传送数据的时间往往不到 10% 甚至不到 1% ）。

## Slide 28
2. 分组交换的主要特点
分组交换则采用存储转发技术。
在发送端，先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。
报文
假定这个报文较长不便于传输
1101000110101010110101011100010011010010

## Slide 29
添加首部构成分组
每一个数据段前面添加上首部构成分组 (packet)。
数 据
数 据
数 据
首部
首部
首部
分组 1
分组 2
分组 3
报文
请注意：现在左边是“前面”

## Slide 30
分组交换的传输单元
分组交换网以“分组”作为数据传输单元。
依次把各分组发送到接收端（假定接收端在左边）。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
以分组为基本单位在网络中传送

## Slide 31
收到分组后剥去首部
接收端收到分组后剥去首部还原成报文。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
收到的数据

## Slide 32
最后还原成原来的报文
最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。
数 据
数 据
数 据
报文
1101000110101010110101011100010011010010
这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。

## Slide 33
分组交换的传输单元
每一个分组的首部都含有地址（诸如目的地址和源地址）等控制信息。
分组交换网中的结点交换机根据收到的分组首部中的地址信息，把分组转发到下一个结点交换机。
每个分组在互联网中独立地选择传输路径。
用这样的存储转发方式，最后分组就能到达最终目的地。

## Slide 34
分组交换的示意图
(a) 核心部分的路由器把网络互连起来
网络核心部分
H1
H5
H2
H4
H3
H6
路由器
网络
主机

## Slide 35
分组交换的示意图
(b) 核心部分中的网络可用一条链路表示
H1
H5
H2
H4
H3
H6
发送的
分组
路由器
A
E
D
B
C
主机
网络核心部分

## Slide 36
分组交换网的示意图
注意分组路径的变化！
H1 向 H5 发送分组
H2 向 H6 发送分组
A
B
D
E
C
路由器
H2
H4
H6
H5
H3
H1
互联网
主机

## Slide 37
注意分组的存储转发过程
H1
A
B
D
E
C
H5
H6
H2
H3
路由器
最后到达目的主机 H5
互联网
H1 向 H5 发送分组
H4
在路由器 A 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
在路由器 C 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
在路由器 E 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发

## Slide 38
路由器
在路由器中的输入和输出端口之间没有直接连线。
路由器处理分组的过程是：
  把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
  查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
  把分组送到适当的端口转发出去。

## Slide 39
主机和路由器的作用不同
主机是为用户进行信息处理的，并向网络发送分组，从网络接收分组。
路由器对分组进行存储转发，最后把分组交付目的主机。

## Slide 40
分组交换的优点
优点 | 所采用的手段
高效 | 在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
灵活 | 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。
迅速 | 以分组作为传送单位，可以不先建立连接就能向其他主机发送分组。
可靠 | 保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性。

## Slide 41
分组交换带来的问题
分组在各结点存储转发时需要排队，这就会造成一定的时延。
分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的开销。

## Slide 42
存储转发原理并非完全新的概念
在 20 世纪 40 年代，电报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换 (message switching)。
报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等。现在报文交换已经很少有人使用了。

## Slide 43
P2
P4
P3
P4
P3
路由器
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
数据传送
报文
P1
连接释放
数据
传送
特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储转发
P2
P1
P1
P3
P2
P4
存储转发
存储转发
存储转发
连接建立

## Slide 44
三种交换的比较
若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，则电路交换的传输速率较快。
报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽，在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。
由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度，因此分组交换比报文交换的时延小，同时也具有更好的灵活性。

## Slide 45: 第二节 计算机网络体系结构的形成

## Slide 46
2.1 计算机网络体系结构的形成
计算机网络是个非常复杂的系统。
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

## Slide 47
1974 年，美国的 IBM 公司宣布了系统网络体系结构SNA (System Network Architecture)。这个著名的网络标准就是按照分层的方法制定的。
不久后，其他一些公司也相继推出自己公司的具有不同名称的体系结构。
由于网络体系结构的不同，不同公司的设备很难互相连通。
2.1 计算机网络体系结构的形成

## Slide 48
开放系统互连参考模型 OSI/RM
为了使不同体系结构的计算机网络都能互连，国际标准化组织 ISO 于 1977 年成立了专门机构研究该问题。
他们提出了一个试图使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架，即著名的开放系统互连基本参考模型 OSI/RM (Open Systems Interconnection Reference Model)，简称为 OSI。
只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。

## Slide 49
OSI 只获得了一些理论研究的成果，在市场化方面却失败了。原因包括：
  OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
  OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
  OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
  OSI 的层次划分也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。
开放系统互连参考模型 OSI/RM

## Slide 50
两种国际标准
法律上的 (de jure) 国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
非国际标准 TCP/IP 却获得了最广泛的应用。TCP/IP 常被称为事实上的 (de facto) 国际标准。

## Slide 51: 第三节 协议与划分层次

## Slide 52
3 协议与划分层次
计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

## Slide 53
网络协议的三个组成要素
语法：数据与控制信息的结构或格式 。
语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
同步：事件实现顺序的详细说明。
由此可见，网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。

## Slide 54
协议的两种形式
一种是使用便于人来阅读和理解的文字描述。
另一种是使用让计算机能够理解的程序代码。
这两种不同形式的协议都必须能够对网络上信息交换过程做出精确的解释。

## Slide 55
层次式协议结构
ARPANET 的研制经验表明，对于非常复杂的计算机网络协议，
其结构应该是层次式的。

## Slide 56
划分层次的概念举例
可以将要做的工作进行如下的划分：
  第一类工作与传送文件直接有关。
    确信对方已做好接收和存储文件的准备。
    双方已协调好一致的文件格式。
  两个主机将文件传送模块作为最高的一层 ，剩下的工作由下面的模块负责。

## Slide 57
两个主机交换文件
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
只看这两个文件传送模块
好像文件及文件传送命令
是按照水平方向的虚线传送的
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块

## Slide 58
再设计一个通信服务模块
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
只看这两个通信服务模块
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
通信服务模块
通信服务模块

## Slide 59
再设计一个网络接入模块
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
通信服务模块
通信服务模块
网络接入模块
网络接入模块
网络
接口
网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作，例如：规定传输的帧格式，帧的最大长度等。
通信网络
网络
接口

## Slide 60
分层的好处与缺点
好处
各层之间是独立的。
灵活性好。
结构上可分割开。
易于实现和维护。
能促进标准化工作。
缺点
降低效率。
有些功能会在不同的层次中重复出现，因而产生了额外开销。

## Slide 61
层数多少要适当
层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
层数太多，又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

## Slide 62
各层完成的主要功能
差错控制：使相应层次对等方的通信更加可靠。
流量控制：发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快。
分段和重装：发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，在接收端将其还原。
复用和分用：发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用。
连接建立和释放：交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接。

## Slide 63
计算机网络的体系结构
计算机网络的体系结构 (architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合。
体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
实现 (implementation) 是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

## Slide 64: 第四节 五层体系结构

## Slide 65
4 具有五层协议的体系结构
OSI 的七层协议体系结构的概念清楚，理论也较完整，但它既复杂又不实用。
TCP/IP 是四层体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。
但最下面的网络接口层并没有具体内容。
因此往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构 。

## Slide 66
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的体系结构
应用层
网络接口层
网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
运输层 (TCP 或 UDP)
TCP/IP 的体系结构
(a)
(b)
(c)
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
五层协议的体系结构
（这一层并没有具体内容）
计算机网络体系结构：(a) OSI 的七层协议；(b) TCP/IP 的四层协议；(c) 五层协议
具有五层协议的体系结构

## Slide 67
五层协议的体系结构
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
应用层 (application layer)
运输层 (transport layer)
网络层 (network layer)
数据链路层 (data link layer)
物理层 (physical layer)

## Slide 68
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU
PDU (Protocol Data Unit)：协议数据单元。
OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU。

## Slide 69
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
应用层 PDU 再传送到运输层
加上运输层首部，成为运输层报文

## Slide 70
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
运输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）

## Slide 71
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧

## Slide 72
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体

## Slide 73
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
物理传输媒体

## Slide 74
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
物理层接收到比特流，上交给数据链路层

## Slide 75
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部
取出数据部分，上交给网络层

## Slide 76
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
网络层剥去首部，
取出数据部分上交给运输层

## Slide 77
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
运输层剥去首部，
取出数据部分上交给应用层

## Slide 78
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
应用层剥去首部，
取出应用程序数据上交给应用进程

## Slide 79
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 80
主机 1 向主机 2 发送数据
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
5
4
3
2
1
AP2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次

## Slide 81
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
主机 2 的物理层收到比特流后
交给数据链路层
10100110100101 比 特 流 110101110101
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 82
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部后
把帧的数据部分交给网络层
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 83
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
网络层剥去分组首部后
把分组的数据部分交给运输层
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3

## Slide 84
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
运输层剥去报文首部后
把报文的数据部分交给应用层
H5
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4

## Slide 85
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程
应 用 程 序 数 据
应 用 程 序 数 据
H5

## Slide 86
主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP1
主机 2
AP2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 87
OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)。这个名词现已被许多非 OSI 标准采用。
任何两个同样的层次把数据（即数据单元加上控制信息）通过水平虚线直接传递给对方。这就是所谓的“对等层”(peer layers)之间的通信。
各层协议实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。
主机 1 向主机 2 发送数据

## Slide 88: 第五节 实体、协议、服务和服务访问点

## Slide 89
5 实体、协议、服务和服务访问点
实体 (entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。

## Slide 90
协议和服务在概念上是不一样的
协议的实现保证了能够向上一层提供服务。
本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。即下面的协议对上面的服务用户是透明的。
协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。
服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
上层使用服务原语获得下层所提供的服务。

## Slide 91
服务访问点
同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。
服务访问点SAP是一个抽象的概念，它实际上就是一个逻辑接口。
OSI把层与层之间交换的数据的单位称为服务数据单元 SDU (Service Data Unit)。
SDU 可以与 PDU 不一样，例如，可以是多个 SDU 合成为一个 PDU，也可以是一个 SDU 划分为几个 PDU。

## Slide 92
5 实体、协议、服务和服务访问点
协议 (n+1)
SAP
SAP
交换原语
交换原语
实体 (n + 1)
服务提供者
第 n 层
第 n+1 层
实体 (n + 1)
服务用户
实体 (n)
实体 (n)
协议(n)
相邻两层之间的关系

## Slide 93
协议很复杂
协议必须把所有不利的条件事先都估计到，而不能假定一切都是正常的和非常理想的。
看一个计算机网络协议是否正确，不能光看在正常情况下是否正确，还必须非常仔细地检查这个协议能否应付各种异常情况。

## Slide 94
【例1-1】著名的协议举例
占据东、西两个山顶的蓝军 1 和蓝军 2 与驻扎在山谷的白军作战。其力量对比是：单独的蓝军1或蓝军2打不过白军，但蓝军 1 和蓝军 2 协同作战则可战胜白军。现蓝军 1 拟于次日正午向白军发起攻击。于是用计算机发送电文给蓝军 2。但通信线路很不好，电文出错或丢失的可能性较大（没有电话可使用）。因此要求收到电文的友军必须送回一个确认电文。但此确认电文也可能出错或丢失。试问能否设计出一种协议使得蓝军 1 和蓝军 2 能够实现协同作战，因而一定（即 100 %而不是 99.999…%）取得胜利？

## Slide 95
明日正午进攻，如何？
同意
收到“同意”
收到：收到“同意”
…
…
…
…
…
…
这样的协议无法实现！

## Slide 96
结论
这样无限循环下去，两边的蓝军都始终无法确定自己最后发出的电文对方是否已经收到。
没有一种协议能够使蓝军 100% 获胜。
这个例子告诉我们，看似非常简单的协议，设计起来要考虑的问题还是比较多的。

## Slide 97: 第六节 TCP/IP体系结构

## Slide 98
6 TCP/IP 的体系结构
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
主机A
主机B
路由器
网络 2
网络 1
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
网际层
网络
接口层
4
3
2
1
TCP/IP 是四层体系结构
路由器在转发分组时最高只用到网际层而没有使用运输层和应用层。

## Slide 99
TCP/IP 体系结构的另一种表示方法
实际上，现在的互联网使用的 TCP/IP 体系结构有时已经发生了演变，即某些应用程序可以直接使用 IP 层，或甚至直接使用最下面的网络接口层。
TCP UDP
IP
应用层
网络接口层（子网层）

## Slide 100
IP over Everything
IP 可应用到各式各样的网络上
Everything over IP
IP 可为各式各样的应用程序提供服务
沙漏计时器形状的TCP/IP协议族
实际上，现在的互联网使用的 TCP/IP 体系结构有时已经发生了演变，即某些应用程序可以直接使用 IP 层，或甚至直接使用最下面的网络接口层。
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
IP

## Slide 101
【例】客户进程和服务器进程使用 TCP/IP 协议栈进行通信
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
① 客户发起连接建立请求
② 服务器接受连接建立请求
互联网
客户
服务器
以后就逐级使用下层
提供的服务
(使用 TCP 和 IP）
在应用层的客户进程和服务器进程的交互

## Slide 102
功能较强的计算机可同时运行多个服务器进程
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 3
服务器
1
服务器
2
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 1
客户 1
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 2
客户 2
互联网

## Slide 103: 课后思考

## Slide 104: 课后思考
1、协议和分层的意义？
2、TCP/IP体系结构是怎样的？

## Slide 105
Thank you!