## Slide 1
考试题型：
1、填空题 （每空格1分，共15分）---11题
2、选择题（单选，每题2分，共40分）---20题
3、简答题 (每小题5分，共25分）---5题
4、综合题（共20分）---3题
总分100分
考试时间： 6月25日 9:00
考试地点： 6教北406

## Slide 2
常见的网络拓扑结构
IP地址转化为MAC地址的协议
Modbus在链路层定义了两种传输模式
载波监听多路访问/冲突检测的原理
以太网媒体访问控制技术CSMA/CD的机制
某工作站无法访问域名为www.test.com的服务器，此时使用ping命令按照该服务 器的IP地址进行测试，发现响应正常。但是按照服务器域名进行测试，发现超时。此时可能出现的问题
CAN总线的有效帧？
在停止等待协议算法中，使用帧序号的目的？
Modbus协议中，若对多个保持寄存器进行写操作，则其功能码?
必须要由网络管理员手动配置的路由？
提高工业以太网的实时性的办法有哪些？
IP地址分类？每类对应的子网掩码？

## Slide 3
1、已知信息码m=1011，设采用的循环码生成多项式为11101，用CRC算法进行差错控制，求生成的循环码？
2、URL、HTTPS、VPN、DNS、SMTP、UDP、TCP
3、多路复用技术有哪几种类型？分别有什么特点？

## Slide 4: 查找路由表
根据目的网络地址就能确定下一跳路由器，这样做的结果是：
IP 数据报最终一定可以找到目的主机所在目的网络上的路由器（可能要通过多次的间接交付）。
只有到达最后一个路由器时，才试图向目的主机进行直接交付。

## Slide 5
网 1
10.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
10.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
目的主机所在的网络
下一跳地址
20.0.0.0
30.0.0.0
10.0.0.0
40.0.0.0
20.0.0.7
30.0.0.1
直接交付，接口 1
直接交付，接口 0
路由器 R2 的路由表
30.0.0.1
10.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
30.0.0.1
链路 4
链路 3
链路 2
链路 1
R2
R3
R1
0
1
R2
R3
R1
在路由表中，对每一条路由，最主要的是
（目的网络地址，下一跳地址）

## Slide 6
下表是某台路由器中的路由表，现该路由收到了5个数据报，其目标IP地址分别如下，请给出每个数据报的下一跳。
表 路由表
网络/掩码长度 下一跳点
196.80.0.0/12 A
196.96.0.0/12 B
196.104.0.0/14 C
128.0.0.0/1 D
64.0.0.0/2 E
0.0.0.0/2 F
1）196.94.34.09
2）195.65.128.02
3）94.67.145.18
4）196.109.49.46
5）196.107.49.46

## Slide 7
某一网络地址块202.101.102.0中有5台主机A、B、C、D和E，它们的IP地址及子网掩码如下表所示。
主机 IP地址 子网掩码
A 202.101.102.18 255.255.255.240
B 202.101.102.146 255.255.255.240
C 202.101.102.158 255.255.255.240
D 202.101.102.161 255.255.255.240
E 202.101.102.173 255.255.255.240
1）5台主机分属几个网段？哪些主机位于同一网段？
2）主机E的网络地址为多少？
3）若在网络中另加入一台主机，其IP地址设为202.101.102.164，它的广播地址是多少？哪些主机能够收到？
4）若要加入第六台主机F，使它能与主机B属于同一网段，其IP地址范围是多少？