## Slide 1
Industrial Control Network 工业控制网络 主讲：孔亚广

## Slide 2: 第四章 物理层

## Slide 3: 第一节 传输介质

## Slide 4
2.3 物理层下面的传输介质
传输媒体也称为传输介质或传输媒介，它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。
传输媒体可分为两大类，即导引型传输媒体和非导引型传输媒体。
在导引型传输媒体中，电磁波被导引沿着固体媒体（铜线或光纤）传播。
非导引型传输媒体就是指自由空间。在非导引型传输媒体中，电磁波的传输常称为无线传输。

## Slide 5
电信领域使用的电磁波的频谱：
无线电
微波
红外线
可见光
紫外线
X射线

射线
光纤
(Hz)
f
(Hz)
f
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
THF
波段
104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024
地面微波
同轴电缆
双绞线
海事
无线电
调幅
无线电
调频
无线电
移动
无线电
卫星
电视
2.3 物理层下面的传输媒体

## Slide 6
2.3.1 导引型传输媒体
双绞线
最常用的传输媒体。
模拟传输和数字传输都可以使用双绞线，其通信距离一般为几到十几公里。
屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
带金属屏蔽层
无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)

## Slide 7
铜线
聚氯乙烯套层
绝缘层
(a) 无屏蔽双绞线
铜线
聚氯乙烯套层
屏蔽层
绝缘层
(b) 屏蔽双绞线
3 类线
5 类线
(c) 不同的绞合度的双绞线
双绞线的示意图
2.3.1 导引型传输媒体

## Slide 8
双绞线标准
1991 年，美国电子工业协会 EIA 和电信行业协会联合发布了一个用于室内传送数据的无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的标准 EIA/TIA-568。
1995 年将布线标准更新为 EIA/TIA-568-A。
此标准规定了 5 个种类的 UTP 标准（从 1 类线到 5 类线）。
对传送数据来说，现在最常用的 UTP 是5类线（Category 5 或 CAT5）。

## Slide 9
双绞线标准
绞合线类别 | 带宽 | 线缆特点 | 典型应用
3 | 16 MHz | 2 对 4 芯双绞线 | 模拟电话；曾用于传统以太网 （10 Mbit/s）
4 | 20 MHz | 4 对 8 芯双绞线 | 曾用于令牌局域网
5 | 100 MHz | 与 4 类相比增加了绞合度 | 传输速率不超过100 Mbit/s 的应用
5E (超5类) | 125 MHz | 与 5 类相比衰减更小 | 传输速率不超过 1 Gbit/s 的应用
6 | 250 MHz | 与 5 类相比改善了串扰等性能 | 传输速率高于 1 Gbit/s 的应用
7 | 600 MHz | 使用屏蔽双绞线 | 传输速率高于 10 Gbit/s 的应用
常用的绞合线的类别、带宽和典型应用

## Slide 10
同轴电缆
同轴电缆具有很好的抗干扰特性，被广泛用于传输较高速率的数据。
同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。
50 Ω 同轴电缆 —— LAN / 数字传输常用
75 Ω 同轴电缆 —— 有线电视 / 模拟传输常用
内导体
外导体屏蔽层
绝缘层
绝缘保护套层
同轴电缆的结构
2.3.1 导引型传输媒体

## Slide 11
光缆
光纤是光纤通信的传输媒体。
由于可见光的频率非常高，约为 108 MHz 的量级，因此一个光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。
2.3.1 导引型传输媒体

## Slide 12
光线在光纤中的折射
折射角
入射角
包层（低折射率的媒体）
包层（低折射率的媒体）
纤芯（高折射率的媒体）
包层
纤芯
当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时，其折射角将大于入射角。因此，如果入射角足够大，就会出现全反射，光也就沿着光纤传输下去。
光线在光纤中的折射

## Slide 13
光纤的工作原理
只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射角大于某个临界角度，就可产生全反射。
光波在纤芯中的传播
高折射率
(纤芯)
低折射率
(包层)
光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射

## Slide 14
多模光纤与单模光纤
多模光纤
可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。这种光纤就称为多模光纤。
单模光纤
若光纤的直径减小到只有一个光的波长，则光纤就像一根波导那样，它可使光线一直向前传播，而不会产生多次反射。这样的光纤称为单模光纤。

## Slide 15
多模光纤和单模光纤
输入脉冲
输出脉冲
多模光纤
多模光纤 (a) 和 单模光纤 (b) 的比较
输入脉冲
输出脉冲
单模光纤

## Slide 16
光纤通信中使用的光波的波段
常用的三个波段的中心分别位于 850 nm, 1300 nm 和 1550 nm。
所有这三个波段都具有 25000~30000 GHz 的带宽，可见光纤的通信容量非常大。

## Slide 17
光纤优点
通信容量非常大。
传输损耗小，中继距离长。
抗雷电和电磁干扰性能好。
无串音干扰，保密性好。
体积小，重量轻。

## Slide 18
2.3.2 非导引型传输媒体
将自由空间称为“非导引型传输媒体”。
无线传输所使用的频段很广。
短波通信（即高频通信）主要是靠电离层的反射，但短波信道的通信质量较差，传输速率低。
微波在空间主要是直线传播。
传统微波通信有两种方式：
地面微波接力通信
卫星通信

## Slide 19
无线局域网使用的 ISM 频段
要使用某一段无线电频谱进行通信，通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。但是，也有一些无线电频段是可以自由使用的。例如：ISM。各国的 ISM 标准有可能略有差别。
无线局域网使用的 ISM 频段
26 83.5 125
频带 MHz MHz MHz
频率 902 928 2.4 2.4835 5.725 5.850
MHz MHz GHz GHz GHz GHz





## Slide 20: 第二节 信道复用技术

## Slide 21
2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用
复用的示意图
复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念。
它允许用户使用一个共享信道进行通信，降低成本，提高利用率。
A1
A2
B1
B2
C1
C2
(a) 使用单独的信道
+
( )
+
A1
A2
B1
B2
C1
C2
共享信道
(b) 使用共享信道
复用
分用

## Slide 22
频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)
将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。
频率
时间
频带 1
频带 2

频带 n
频带 3
频分复用

## Slide 23
时分复用TDM (Time Division Multiplexing)
时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM帧）。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
每一个用户所占用的时隙是周期性地出现（其周期就是TDM帧的长度）的。
TDM 信号也称为等时 (isochronous) 信号。
时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。

## Slide 24
时分复用TDM
频率
时间
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
A
A
A
A
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
周期性出现
时分复用

## Slide 25
时分复用可能会造成线路资源的浪费
使用时分复用系统传送计算机数据时，由于计算机数据的突发性质，用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。
时分复用可能会造成线路资源的浪费
A
B
C
D
a
b
c
d
t
t
t
t
t
4 个时分复用帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
时分复用
#2
#3
#4
用户
当某用户暂时无数据发送时，在时分复用帧中分配给该用户的时隙只能处于空闲状态。
a
b
b
a
d
c
c

## Slide 26
统计时分复用 STDM (Statistic TDM)
用户
A
B
C
D
a
b
c
d
t
t
t
t
t
3 个 STDM 帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
#2
#3
统计时分复用
统计时分复用的工作原理
STDM 帧不是固定分配时隙，而是按需动态地分配时隙。因此统计时分复用可以提高线路的利用率。
a
b
b
c
a
c
d

## Slide 27
2.4.2 波分复用 WDM(Wavelength Division Multiplexing)
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
8  2.5 Gbit/s
1310 nm
20 Gbit/s
复
用
器
分
用
器
EDFA
光调制器
光解调器
8  2.5 Gbit/s
1310 nm
波分复用的概念
波分复用就是光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。
120 km

## Slide 28
2.4.3 码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)
常用的名词是码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。
各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。
这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。

## Slide 29
码片序列(chip sequence)
每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片 (chip)。
每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
S 站的码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

## Slide 30
码片序列实现了扩频
假定S站要发送信息的数据率为 b bit/s。由于每一个比特要转换成 m 个比特的码片，因此 S 站实际上发送的数据率提高到 mb bit/s，同时 S 站所占用的频带宽度也提高到原来数值的 m 倍。
这种通信方式是扩频(spread spectrum)通信中的一种。
扩频通信通常有两大类：
一种是直接序列扩频DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)，如上面讲的使用码片序列就是这一类。
另一种是跳频扩频FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)。

## Slide 31
CDMA 的重要特点
每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交 (orthogonal)。
在实用的系统中是使用伪随机码序列。

## Slide 32
码片序列的正交关系
令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量。
两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的规格化内积 (inner product) 等于 0：

## Slide 33
正交关系的另一个重要特性
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。

## Slide 34
CDMA 的工作原理
S 站的码片序列 S
1
1
0
t
t
t
t
t
t
m 个码片
t
S 站发送的信号 Sx
T 站发送的信号 Tx
总的发送信号 Sx + Tx
规格化内积 S  Sx
规格化内积 S  Tx
数据码元比特
发
送
端
接
收
端

## Slide 35
Thank you!